Fiche Technique

|  | Fabricant |  |  | DEUTRUCK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Type | Désignation des types |  | EGU 150 S |
|  | Capacité nominale | Q Charge levée | t | 1,5 |
|  | Centre de gravité | c Coté | mm | 600 |
|  | Mode de propulsion | diesel, élect. |  | électrique |
|  | Direction |  |  | à pied |
|  | Equipement roues | V = bandages / L = pneumatiques |  | POLYURETHANE |
|  | Roues | nombre des roues AV/AR |  | 1 x / 4 |
|  | Levée | h3 élévation standard | mm | 120 |
|  |  | h13 hauteur abaissée | mm | 85 |
|  |  | L = longueur hors tout | mm | 1.700/1.770 |
|  |  | b1 / b2 largeur sur capot | mm | 680 |
|  |  | h14 hauteur de timon min/max | mm | 797/1313 |
|  | Dimensions | L2 = longueur sans fourches | mm | 494 |
|  | hors | b5 distance des fourches | mm | 560 |
|  | tout | s/e/l | mm | 50/160/1.150 |
|  | Largeur d’allée | p-pal. 800 x 1.000/1.200 x 1.000 | mm | 1904/1974 1954/2024 |
|  | Rayon de braquage | Wa ou Wa’ | mm | 1.480 |
|  | Distance de la charge | Coté x = du centre de l’AV | mm | 911 |
|  | Stabilité | selon F.E.M. |  | oui |
|  | Vitesses | Translation en charge/à vide | km/h | 3,5/4 |
|  |  | Élévation en charge / à vide | m/s | 50/60 |
|  |  | Descente en charge/à vide | m/s | 40/45 |
|  | Effort de traction / max. | au crochet en charge/à vide | N |  |
|  | Pente | en charge/à vide | % | 6/15 |
|  | Poids à vide | Avec batterie | kg | 230 |
|  | Charge par essieu | à vide AV/AR | kg |  |
|  |  | en charge AV/AR | kg |  |
|  | Equipement roues | nombre des roues AV/AR |  | 1/4 |
|  |  | dimensions AV | " ou mm | 250x80 |
|  |  | dimensions AR | " ou mm | 85x70 |
|  | Empattement | côte y | mm | 1280 |
|  | Voie | s avant/arrière | mm | 485/370 |
|  | Garde au sol | m1 au point le plus bas | mm | 140 x 54 |
|  | (Dimensions) | m2 au centre de l’empattement | mm | 25 |
|  | Freins | Frein de service |  | homme mort |
|  |  | Frein de parking |  | électr. |
|  | Batterie | Type |  | PzS/B à Gel |
|  |  | Volt/Amp/h cap. à une décharge de 5 h V/Ah | 24/140 |
|  | Moteur électr. | moteur de translation | kW | 0,8 AC |
|  |  | moteur de levée | kW | 1,2 AC |
|  | Moteur therm. | Fabricant type |  |  |
|  |  | Puissance en service continu B | R.P.M. |  |
|  |  | suivant la norme DIN 6270 | kW |  |
|  |  | Régime suivant la norme DIN 6270 | Nm l/min |  |
|  |  | Temps nombre de cyl./cyl. (cm3) |  |  |
|  | Commande | genre |  | Variateur AC |
|  |  | nombre de vitesses | AV/AR |  |
|  | Engrenage | genre |  |  |
|  | Pression hydr. |  | N |  |

*selon VDI 2198 - version standard – modification sans préavis				10/2015